LC-Meter 2007 kasaus ohje

V.2  1.12.2007

Kasaa melkein kaikki pintaliitos osat ensin. Kannattaa jättää laittamatta vielä C2 ja C3 koska voi olla että mittarin

kalibrointi ei tarvitse niitä, tämä paljon riippuu osien tarkkuudesta, mutta se selviää kun laite kalibroidaan pitääkö

konkkia lisätä. Kasaa nyt myös tavalliset osat.

BUGI 1 Tinaa LM311 piirin nasta 5 ja 6yhteen mittaa paremmin…..

Kide jos on asennettu niin silloin se tarvitsee 22pf konkat, muuten jos käyttää resonaattoria jossa on konkat sisällä, niitä

ei tarvitse. Kitissä tulee resonaattori mukana joten konkkia C7 ja C8 ei asenneta.

Näyttöjä on joko taustavalolla tai ilman. Tässä kitissä toimitetaan näyttö jossa taustavalo. Se aiheuttaa hieman

ongelmia koska mittarissa käytetään pientä SMD rekulaattoria ja sen antama virta ei tahdo olla tarpeeksi suuri ja

aiheuttaa suurta lämpöä ainakin isoilla jännitteillä. Patteri käytössä muutenkin se vie paljon, siihen voi rakentaa

painonapilla ja muutamalla osalla ominaisuuden jolloin valo palaa hetken aina kun nappia on painettu. Niin silloin

kannattaa poistaa seuraava tina jumpperi LCD näytön takaa. Katso kuva

Ohjeita LC-meter 2007-mittarin virittämiseen

1. Kun olet kasannut kaikki osat tarkistele jännitteet, LM311 nastat 8=+5v ja 1,4=GND sitten PIC:n nastat

5=GND ja 14=+5v

2. Laita jumpperi paikoilleen JP1 jos käytössä yksirivinen näyttö, jos taas 2x16 niin sitten jätä se auki.

3. Oikosulkemalla JP2 2 sekunniksi menee mittari setup tilaan. Voit täällä tehdä kaliproinnin ohjelmallisesti jos tarvetta, jos ei niin hyppää 4 kohtaan….. Toimii siten että oikosulkemalla JP2 pinnejä lyhyesti niin näyttä askeltaa +0.1 välein. Arvon voi viedä joko max +5 tai -5%. Tallennus tapahtuu kääntämällä L/C vaihtokytkintä ja näytössä näkyy tähti hetken. Nyt tarkistat konkallasi onko arvo lähellä oikeaa. Jos ei niin toista sama niin pitkään kun arvo on lähellä mittaamaasi konkkaa. Muista tallentaa joka kerta ennen kuin mittaat jos muutit kaliprointia Tämä toiminto on myös mahdollista tehdä kela puolella erikseen, muuten toiminnot samoin kuten konkka alueella.

4. Poista nyt JP2 jumpperi ja näyttö palautuu normaali tilaan.

5. Sarjan mukana tuleva toinen tarkkuuskonkka on nyt otettu käyttöön joten jos itsellä on tarkkuus konkka niin voi virittää arvon kohdalle jos tarvetta. Käytäntö osoittanut sen että 1nF/1% konkalla päästään jo riittävään tarkkuuteen joten kalipraatiota ei tarvitse tehdä välttämättä.

6. Jos sait arvon lähelle konkan arvoa niin kaikki on sitten valmista mittauksille. Tarkkuus riippuu siitä miten tarkka

on mittaus konkka ollut.

Mittarin käytöstä

- Kun mittaat kapasitanssia, paina ensin Cal näppäintä ja kytke sitten mitattava kapasitanssi

- Mitattaessa induktanssia kalibroi ensin mittaus pisteet pari kertaa varmuuden vuoksi, laittamalla väliin jokin oikosulkupala ja paina CAL nappulaa. kalibrointi kun on ohi poista oikosulku ja mittaa tuntematon induktanssi.

Tämä ohje on päivitetty vastaamaan uusinta ohjelma versiota lc007d ja siitä ylöspäin.

Mukavaa rakentelua toivottaa OH6KWV ja OH6HGN    V.2 2007

JP1 jumpperi kiinni näyttö on 1x16

JP1 jumpperi auki näyttö on 2x16

JP2 Jumpperi auki normaali tila

JP2 Jumpperi kiinni 2sek mene setuppiin. Askellus tapahtuu oikosulkemalla JP2 lyhyesti. Tallennus L/C kytkimellä. Molemmilla puolilla oma kaliprointi

JP3 Älä sulje tätä jos käytät taustavalo ohjausta Suoraan oikosulussa !!!!!!!.

JP4 Taustavalon ohjaus. Palaa 16s kerralla ja aktivoituu kun painaa cal tai vaihtaa aluetta.

R1 47k

R2,R4,R10 100k

R3,R6,R9 1k

R5,R7R8 6k8

C1  1nF 1%

C2* 10-100pF

C3* 10-100pF

C4, 1nF 1%

C5,C6 10uF 16v

C7,C8** 22pF

C9,C10 47uF

C11,C12,C13 100nF

U1 LM311

U2 PIC16F84

U3 7805

X1 4Mhz

VC1 5-30pF

L1 82 uH

Re 5v Reed rele

D1 1N4007

D2 1N4148

K1 2nap ON-ON kytkin

K2 1nap ON-ON kytkin

BY: OH6HGN Teemu 1.12.2007